華視6C新聞棚建置

視訊系統及周邊

招標規範

中華電視股份有限公司

中華民國 112 年 6 月

# 目錄

壹、 設備規格需求

一、 採購通則	2

二、 設備需求數量表	4

三、 規格需求	6

貳、 裝機作業	14

參、 測試	15

肆、 教育訓練	15

伍、 驗收	15

陸、 保固	16

# 壹、 設備規格需求

一、 採購通則

1、本案為高畫質電視副控視訊系統及周邊採購案，本採購包含全新之高畫質數位視訊切換器主機、高畫質攝影機、完整視訊架構及其他相關附屬設備之供應、架設、測試及驗收及教育訓練等，得標廠商(或稱立約商、廠商)應依本招標規範提供設備並進行整體系統架構規劃。

2、本案之高畫質電視副控系統依本公司需求指定地點裝設。

3、投標廠商須於「規格標」內提供「計劃書」供本會審查，此計劃書內容需說明如下： (1)格式

A.主要內容為 A4 紙直式橫書，並加註目錄及頁碼，如有進度表、配置圖等相關內容時，可改用其他規格摺疊為 A4 大小。

B.封面：【華視6C新聞棚建置視訊系統及周邊】計劃書。

C.左側裝訂（即書本形式）。

D.彩色或黑白印刷不拘，以能表現內容為原則。 (2)內容

- 本案所報設備之名稱、廠牌、型號及詳細規格資料。

- 報價用之器材明細表及數量。

- 採購案之各項設備、器材的型錄(訂製品除外)。

- 依本招標規範之各項規格、規定之確認表（compliance table）及相關證明文件。投標廠商應檢附製造廠型錄（正本或影本皆可） 並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標文件所要求規格之項次，以便審核。若產品雖符合但無法於該型錄上正確顯現各項規格資料，則須出具相關設備原廠認可之證明，以供審核。

- 裝機時程之進度預定表。

- 本案教育訓練規劃 (包含時程、課程內容、課程進行型態等)。

- 廠商需具備完成與本案招標標的類似之承做能力，並由投標廠商提出「契約影本及驗收合格」文件。

- 主要設備備品已在立約商之台灣倉庫佐證文件。

4、立約商需負責本案軟硬體安裝、裝機測試及教育訓練等作業之必要人力、物料。

5、立約商需負責執行本案相關安裝及維護作業、及操作教育訓練。

6、立約商應負責系統之安裝、施作及裝機測試，並於契約規定之期限內完成履約項目。

7、立約商安裝、施作及裝機測試等日期需經本公司同意。

8、立約商應指派一人為單一窗口專案負責人，並提供至少一名專案工程師與本公司專員協同合作；於保固期間，應指定至少一位為單一窗口維護工程師與本公司相關人員配合，提供保固維修工作等事宜。任何必須整合本公司與立約商資源之維運工作均由立約商負責協調。

9、本案規範僅列各項主要器材項目，廠商應參考系統設備規劃，預估所需器材項目及數 量，裝機所需器材架、固定架、訊號線、同軸電纜、電源電纜、纜線架、Connector、固定螺絲等所有裝機附屬零星器材均由立約商負責提供。其餘包括系統配置及所有設備連結與本公司設備所需之線材、機架配件、佈線及零件、軟體等及其他未舉例之軟硬體，均包含於本案範圍內，有關本案採購設備之統籌規劃及施作協調均由本案立約商完全負責，若立約商提供之設備經實測無法達到預期功能或驗收標準，須自行增補設備至可以順利達成為止，對此立約商不得要求增加契約金額。

10、所有提供之軟硬體設備(含安裝、施作、裝機測試、及教育訓練等)均應包含在總價款中，不得於事後做任何增加契約金額的要求。

11、本案其他注意事項及執行細節，詳本招標規範內容及招標文件之規定。

# 二、	設備需求數量表

| 項次 | 品 名 | 數量 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高畫質數位視訊切換器 |
| 1-1 | 高畫質視訊切換器及周邊 | 1 套 |  |
| 2 | 廣播級攝影機系統 |
| 2-1 | 攝影機與控制單元及周邊 | 3 套 |  |
| 2-2 | 攝影機鏡頭及周邊 | 3 套 |  |
| 3 | 讀稿機電腦 |
| 3-1 | 讀稿軟體與主機及周邊 | 1式 |  |
| 3-2 | 讀稿機排播電腦 | 3部 |  |
| 4 | Multi-Viewer |
| 4-1 | 16ch畫面分割器 | 9 台 |  |
| 5 | 訊號處理器 |
| 5-1 | HD 數位訊號分配器模組 | 27 片 |  |
| 5-2 | 參考訊號（REF）及類比分配器模組 | 5 片 |  |
| 5-3 | 分配器模組專用機箱 | 4 台 |  |
| 5-4 | 時碼訊號分配器 | 1 台 |  |
| 5-5 | HD 多工器(HD MUX) | 2 台 |  |
| 5-6 | 高畫質數位訊號插線板 | 5 條 |  |
| 5-7 | 高畫質數位訊號格式轉換器一 | 4 台 |  |
| 5-8 | 高畫質數位訊號格式轉換器二 | 18台 |  |
| 5-9 | 光電轉換器E/O O/E | 1 式 |  |
| 6 | 訊號產生系統 |
| 6-1 | 同步訊號產生器&時碼訊號產生器 | 2 台 |  |
| 6-2 | 同步訊號自動切換器 | 1 台 |  |
| 6-3 | 主備視訊導播機2x1切換器 | 1 台 |  |
| 7 | 波形監視器 |
| 7-1 | 波形監視器4ch | 1 台 |  |
| 8 | 監視器 |
| 8-1 | 監視器(一) 17吋監控螢幕 | 3 台 |  |
| 8-2 | 監視器(二) 24吋監控螢幕 | 5 台 |  |
| 8-3 | 監視器(三) 24吋監控螢幕 | 1 台 |  |
| 8-4 | 監視器(四)-55吋智慧顯示器 | 14台 |  |
| 8-5 | 電腦螢幕 | 14台 |  |
| 8-6 | 監視器移動推車 | 3 台 |  |

| 9 | 圖框同步器 |
| --- | --- |
| 9-1 | 圖框同步器2ch | 5 台 |  |
| 10 | 週邊設備 |
| 10-1 | 副控室座椅 | 10 張 |  |
| 10-2 | Tally Box及周邊 | 1 式 |  |
| 11 | 訂製機櫃電視牆架與環境工程 |
| 11-1 | 設備機櫃與桌檯 | 1式 |  |
| 11-2 | 螢幕電視牆架 | 1式 |  |
| 11-3 | 環境工程 | 1式 |  |
| 12 | 施工與整合設定 |
| 12-1 | 線材與施工 | 1式 |  |
| 12-2 | 整合安裝與設定 | 1式 |  |

三、規格需求

## 1、高畫質數位視訊切換器   1套

- 高畫質視訊切換器：

(參考型號: Sony XVS-7000 & 36按鍵-4ME控制面板)

- 切換器主機規格 :

- 符合SMPTE 292M，SMPTE 424M，SMPTE ST 2110。

- 主機輸出入埠容量：不少於64組HD訊號輸入源接口。

不少於48組HD輸出訊號接口。

- 主機具雙電源（含）以上之備援供電系統。

- Quantization: HD-SDI:10-bit。

- Reference：支援Analog Black-Burst and Tri-level Sync。

- 主機具2 ch MV Output可分割4/10/13/16視窗及紅綠(R/G)tally。

- Tally總輸出：Tally out總數不少於100路，GPI-in不少於30路並可由

Menu Panel（GUI Panel）設定。

### 視訊切換器之主機架構、控制面板：

#### 含實體4M/E模組式之控制面板。

#### 具獨立整合全功能顯示訊號源名稱之大型Aux控制面板，面板控制選擇鍵不少於35個，提供系統連接之控制線。

#### 具同廠牌16鍵（含）以上之AUX遙控面板5組，能顯示所有視訊訊號名稱及可Web設定input/out訊號源，可以控制16組以上Aux out具雙電源之備援供電系統。

#### 每一路之M/E Bus最少須有35個Primary輸入訊號選擇控制鍵（含Shift)，輸入訊號選擇控制鍵上方具LED或OLED視窗可設定及顯示輸入源名稱。

- 具可連動控制不少於4個外部設備如VTR、DDR…等。

- 包含建構完整系統所需之必要周邊，如系統連接控制POE HUBx2、網路連接線…等。

### HD 格式4ME作業每一路M/E BUS之功能 (含PGM/PST BUS)

- 可設定執行不少於4個Full Keyers，每一個Key均能單獨調整Gain及Clip，Full Key需支援 Chroma/Linear/Luminance/Pattern/2.5D(含)以上 Resize Key。

- 不少於4個Border Generators及4個2.5D (含)以上DVE。

- 面板具Key Priority可直接更換功能。

- 具M/E Link 及Key Link之功能。

- 每一路M/E皆具有動態轉場功能(Clip Transition)。

- 具Clean Output及Edit Preview Output。

### 視訊切換器主機之功能：

- 主機具HD格式4ME之操作選擇，可執行Keyer的總數不少於(含)16個

不足可外接購買擴充。

- 主機不少於10組AUX Outputs，具內建之Color Background Matte，須能設定於操控面板供切換選擇使用。

- 主機具儲存（Memory）功能，並能將Setup Files、Effects、面板狀態存至USB Flash Memory。

- 系統主機具有原廠平面觸控螢幕，並可作為選單之設定及控制Menu Panel，含旋轉固定支架，並須提供軟體Menu控制界面。

- 視訊切換器主機內含（或外加亦可）效果機，在HD 格式具4通道（含）以上REAL 3D效果機，可以控制且能使用該內建視訊切換器效果機全部功能。

- 內建不少於2 Channels（含V/K）之動、靜態影像輸入擷取功能，可儲存不少於5000張之高畫質影像，並可選擇Video or V/K（Pair）輸出，HD Mode並具不少於20 Channels（Video）或不少於10 Channels（V/K）之動、靜態影像輸出，並可串連已儲存之靜態圖像輸出成不間斷之動態影像循環播放及設定播放速度與Trim修剪功能，且支援將已擷取之畫面輸出至Flash Memory播放功能。

## 廣播級攝影機系統

2-1、攝影機及控制單元及周邊

- 攝影機   三台

- 取像裝置：攝影機感光元件模組(4K 2/3”3-chips CMOS Global Shutter感光元件)。

- 有效解析度：3840(H) x 2160(V) (含)以上。

- 光學系統：F1.4 菱鏡系統。

- 解析度：水平 2000 條（含）以上。

- 訊噪比：-60dB（含）以上。

- 靈敏度：2000 lux，F10（含）以上。

- 機身鏡頭座為未接轉接環之標準 B4-Mount。

- 訊號格式：1080/59.94i，1080/50i。

- 具備光學濾鏡(ND Filter)及光學式色溫(CC)功能或電子式色溫功能，ND/CC 均可以用遙控面板或維修控制器進行切換。ND：具 4 段（含）以上切換開關。

- 攝影機需具備色散校正功能(或相同功能亦可)。

- 攝影機需具備鏡頭照度衰減自動校正恢復功能(或相同功能亦可)

- 具 7”（含）以上之 OLED 或 LCD 彩色觀景器，並具 R Tally / G Tally 顯示及各項調整、設定之參數顯示。觀景器本體具觀看角度可調整並附遮光罩。

- 攝影機專用頭戴式單耳對講耳機，接頭須為 NEUTRIK Type 型式或同等品。

- 含攝影機防塵套。

- 機身本體具 SDI Out、TEST OUT 或 Analog Output，並具 Prompte Out 輸出接口。

- 攝影機機身訊號輸入/出之接頭型式：Fiber，Tajimi Type 或同等品。

- 攝影機機身具備 Intercom 埠。

- 含原廠腳架船板 (VCT-14 或同等級之型式)。

- 攝影機遙控面板   三台

- 具全自動校正功能。

- 可儲存設定值。

- 推桿型光圈控制器，光圈數值、黑階位準可在面板顯示。

- 具手動調整黑白平衡功能。

- 可直接控制調整攝影機及 CCU 內部選單。

- 可控制選擇攝影機 ND 及色溫並顯示目前狀態。

- 具備觸控式液晶螢幕調整功能選單或可叫出調整功能選單。

- 推桿具備 Push-preview 功能，攝影機遙控面板之 Push-preview 切換

功能須能連動視訊切換器之 AUX 面板功能。

- 攝影機控制單元（CCU）   三台

- 電源需求：AC100~240V，50/60Hz。

- 輸入訊號：

回送影像：2 路（含）以上 HD-SDI 可選擇。

讀稿機訊號：1 路 NTSC Composite。

基準訊號：1 路 Tri-Level Sync or NTSC BB。

- 輸出訊號：4 路（含）以上 HD-SDI Out。具 Audio Mic/Intercom/Tally接續埠。

- 控制器訊號輸入/出之接頭型式：Fiber，Tajimi Type 或同等品。

- 高畫質輸出訊號格式（可選擇）：1080/59.94i，1080/50i。

- 攝影機大型觀景器   三台

- OLED或LCD型式，顯示尺寸不小於7吋。

- 解析度不低於1920 x 1080。

- 對比度：1000:1(含)以上。

- 支援Waveform功能。

- 具外部3G-SDI輸入端口。

- 支援assignable按鍵兩顆(含)以上。

- 攝影機眼罩式觀景器   一台

- OLED 或 LCD 型式，顯示之尺寸不小於 0.7 吋。

- 具 TALLY 顯示功能。

- 可調整視角及具攝影機參數顯示功能。

- 攝影機鏡頭及周邊

- 4K標準鏡頭   2組

(參考型號 Canon HJ24e*7.5B IASE+ SS-41、Fujinon UA23×7.6BER+SS-15D 或同等品)

- 具全伺服鏡頭控制器(含 ZOOM、FOCUS DEMAND)。

- 具原廠鏡頭外蓋及原廠鏡頭內保護鏡。

- 4K廣角鏡頭   1組

(參考型號 Canon HJ14e*4.3B IASE+SS-41、Fujinon UA14×4.5BERD+SS-15D 或同等品)

- 具全伺服鏡頭控制器(含 ZOOM、FOCUS DEMAND)。

- 具原廠鏡頭外蓋及原廠鏡頭內保護鏡。

## 讀稿機電腦及周邊

## 、iNEWS讀稿機主機系統   2套

    - 讀稿系統須與Avid iNEWS新聞文稿系統相互連結於副控播出運作使用。

    - 須提供主備讀稿機電腦切換之KVM。

    - 須支援來自Avid iNEWS新聞文稿系統之多國語言讀稿資訊。

    - 須與Avid iNEWS新聞文稿系統播出清單(Rundown)同步更新，並隨播出清單

(Rundown)之更動而變動文稿的顯示內容。

    - 可輸出讀稿內容及播出清單(文字檔格式)。

    - 至少須支援輸入檔案格式包含TXT文字檔。

    - 可同時混合使用多種語言文字、字體及字型(Unicode)。

    - 系統須可調整螢幕字體之顯示高度及寬度。

    - 系統須具有顯示文稿內文或反白呈現之功能。

    - 系統須具有將讀稿內容可設定正向或反向顯示之功能。

    - 系統須提供至少三種不同速度之文稿捲動速度。

    - 須提供時間及計時功能。

    - 須提供無線簡報筆。

    - 須提供腳踏控制器。

    - 軟體須支援Windows 10作業系統版本。

    - 讀稿設備所使用之工作站硬體必須和讀稿系統軟體匹配相容，其工作站須原廠整機出廠及保固或採用 Dell 或 HP 整機出廠及保固之產品，不接受組裝式電腦。

    - 含棚內主播用之筆記型電腦一部。

  - 讀稿機排播電腦   3部

- 讀稿設備所使用之排播電腦硬體必須和讀稿系統軟體匹配相容。

## 4、Multi-Viewer

## 4-1、16ch 畫面分割器   9台

## 低延遲- Single Frame 處理延遲。

## 16路輸入源,自動偵測3G/HD/SD-SDI 輸入。

## 畫面窗口可自由調整大小和移動。

## 2個同步且相同的HDMI和SDI輸出。

## 輸出解像度：HDMI：支援輸出格式1920x1080P 50/59.94 Hz。

## SDI格式：1080P/1080i 50/59.94 Hz。

## 串行數位：支援格式：525i59,94,625i50.720p50,720p59.94,720p60,

## 1080i50,1080i59.94,1080i60,1080p50,1080p59.94,

## 1080p60 Level A/B。

## 影像輸出：2個相同的HDMI和SDI。

## 具有2個數字時鐘和類比時鐘可以與LTC或NTP同步。

## 螢幕顯示：具有邊框、靜態和動態邊籤/UMDs,TallyLEDs,警報邊籤、時鐘。

## 5、訊號處理器

所有模組化之分配器均需具網管功能，並能執行功能設定、狀態監控、以及故障警示，並提供連線控制電腦。

5-1、HD 數位訊號分配器模組   27片

  - 符合 SMPTE 292M、259M 之規範。

  - Input Impedance：75Ω，含 Re-clock 功能。

  - Dual Output：各 4 路（含）以上，BNC 座，75Ω。

5-2、參考訊號（REF）及類比分配器模組   5片

  - 視訊輸入為類比訊號(BNC Type)。

  - 具 8 路（含）以上視訊類比輸出 (BNC Type)。

5-3、分配器模組專用機箱   4台

- 具 10 路 Slot（含）以上。

- 具雙電源供電。

- 具網管功能。

  - 時碼訊號分配器   1台

5-4-1、輸入及輸出

Stereo：1 Input/4 Output

Mono：1 Input/8 Output

5-5、HD 多工器(HD MUX)   2台

- 符合 SMPTE 292M、259M 規範之視訊訊號，具Reference input BNC 接座。

- 4 CH AES Format Digital Audio Signal，110Ω balanced input。

- 2 路（含）以上 HD-SDI Mux input。

- 1 路（含）以上 Embedded Audio output。

- 含控制軟體可由電腦控制。

5-6、高畫質數位訊號插線板   5條

  - 支援 HD-SDI 訊號跳接。

  - 含原廠介於 55～65 cm 間之 Patch core 總共 10 條。

  - 含原廠介於 160～200 cm 間之 Patch core 總共 10 條。

5-7、高畫質數位訊號格式轉換器一   4台

  - 輸入訊號為 HDMI。 輸出訊號為 HD/SD SDI。

  - 具 Power Supply Unit 及含 1.8 米之 HDMI 線 * 1。

5-8、高畫質數位訊號格式轉換器二   18台

  - 輸入訊號為 HD/SD SDI。輸出訊號為 HDMI。

  - 具 Power Supply Unit 及含 1.8 米之 HDMI 線 * 1。

5-9、光電訊號轉換器E/O O/E   1式

- For SDI光電訊號轉換器   11套

- 每套須含 TX 及 RX 。

- 每個 TX 及 RX 須包含2組SDI接口，一個為輸入，一個為輸出。

- 傳輸頻寬需支援270M bit/s – 3G bit/s。

- 設備 SFP 需支援熱插拔。

- 雙電源輸入。

- For 乙太網路光電訊號轉換器   1套

- 需支援乙太網路傳輸協議。

- 雙電源輸入。

- 以上傳輸設備品項須含兩套備品

一組for SDI(另含6對TX / RX SFP )。

一組for 乙太網路(另含4個 SFP )。

- 光纖佈線施工  1式

- 200 M / 24 芯光纖跨樓層佈線工程(5樓訊號中心至B2 6C副控室)。

- 光纖接頭熔接。

- 收發兩端熔接箱裝設。

## 訊號產生系統

6-1、同步訊號產生器&時碼訊號產生器   2台

  - 具 Tri-level 及 Black-Burst Sync Generator 並可選擇不同組態之輸出。

  - 具 Word Clock Out：48KHz(含)以上。

  - 可選擇接受外部 Tri-level 或 Black-Burst Input。

  - 具 2 組(含)以上輸出，每一組 Sync 輸出參數可調整。

  - 具全功能控制器及顯示面板，具雙電源自動切換。

  - 含 Time Code generator，2 Independent LTC time code output。

  - 可接受GPS 訊號及 VITC/LTC Input。

6-2、同步訊號自動切換器   1台

  - Return Loss≦10 dB (1.5GHz to 3 GHz)。

  - Relay Switch Time ≦5 ms。

  - Crosstalk≦-40dB (1.5GHz to 3 GHz)。

  - 2 組(含)以上之訊號（至少須具 REF、LTC）Auto/Manual Changeover。

  - 須能搭配上述 5-1 之同步訊號&時碼產生器使用。

## 6-3、主備視訊導播機2x1切換器   1台

- 符合SMPTE 292M規範之視訊訊號。

- Ref. In：Black Burst or Tri-level Sync。

- 主機輸入：2路HD/SDI 接口，輸出：1路（含）以上HD/SDI接口。

- 連接主要與備用高畫質切換器切換畫面不能閃爍。

## 7、波形監視器

7-1、波形監視器4ch   1台

- 能同時監看 4 路(含)以上 HD SDI 訊號之 Waveform、Vector 及 Live picture，

自動辨識輸入源格式。

- 具有監看 Embedded Audio、AES/EBU 之功能。

- 具有畫面截圖儲存、讀取及輸出、status/error data 顯示及輸出功能。

- 能單畫面及切畫分割畫面監視訊號源並選擇功能。

- 具 DVI 或 HDMI 輸出，並具 24”(含)以上 LCD 顯示器*1。

## 監視器 本項設備不得為中國大陸之廠牌。

  - 監視器 (一) - 17吋監控螢幕   3台

      - 解析度：1920*1080(含)以上。

      - Screen Aspect Ratio：16:9。

      - Visual Screen：OLED or LCD 面板。

      - 有效畫面顯示尺寸不小於 16.5"。

      - 具 2ch HD-SDI 及 1ch HDMI 輸入。

      - 內建 Waveform、Vector Scope、Audio level meter。

      - 具 Stand Unit 及 Rack Mount Unit。

      - 內建 Speaker 或 Headphone output。

  - 監視器 (二) - 24吋監控螢幕   5台

- 解析度：1920*1080(含)以上。

- Screen Aspect Ratio：16:10。

- Visual Screen：OLED or LCD 面板。

- 有效畫面顯示尺寸不小於 23"。

- 具 2ch HD-SDI 及 1ch HDMI 輸入。

- 內建 Waveform、Vector Scope、Audio level meter。

- 內建 Speaker 或 Headphone output。

  - 監視器 (三) - 24吋監控螢幕   1台

- 顯示解析度需達3840 (H) x 2160 (V) pixels。

- Screen Aspect Ratio：16:9。

- Visual Screen：α-Si TFT Active Matrix LCD。

- 有效畫面顯示尺寸不小於531.0 (H) x 299.0 (V) mm。

- 流明數不低於1000 cd/m2。

- 輸入介面需支援(3G/HD-SDI) BNCx2,(12G/6G/3G/HD-SDI) BNCx2, HDMI (HDCP2.3/1.4)x1。

- 輸出介面需支援(3G/HD-SDI) BNCx2, (12G/6G/3G/HD-SDI) BNCx2, Stereo mini jackx1。

- 具4分割畫面功能，並可獨立設定個分割畫面設定，可設定功能包含，EOTF、色域、色溫、對比、亮度、SDI/HDMI、RGB/YCBCR等。

- EOTF支援2.2, 2.4, 2.6, 2.4 (HDR), S-Log3, S-Log3 (Live HDR), SMPTE ST 2084, ITU-R BT.2100 (HLG)。

- 內建 Waveform、Vector Scope、Audio level meter。

- 內建 Speaker 或 Headphone output。

8-4、監視器 (四) - 55吋智慧顯示器   14台

- 面板解析度：不小於 3840*2160。

- 面板大小不得小於 54 吋。

- HDMI 接口*2（含）以上、HDMI 線 1.5m*1。

  - 電腦螢幕   14台

- 解析度：1920*1080(含)以上。

- Screen Aspect Ratio：16:9。

- Visual Screen：LCD 面板。

- 有效畫面顯示尺寸不小於 23"。

- 具 1ch HDMI 輸入。

- 控制桌檯用需含手臂支架。

8-6、監視器移動推車   3台

- 具模組式電纜槽可整理隱藏電纜。

- 具三孔電源排插(110V/15A)或外加安裝整合於推車上。

- 具可調高度托架，可承重 10kg 以上。

- 可安裝 55”(含以上)監視器。

- 符合監視器掛架規格。

- 具整合 I/O 介面，並具 3G SDI 轉 HDMI 轉換器*1。

- 並具有三孔 20M 電源線盤。

## 圖框同步器

## 9-1、圖框同步器2ch   5台

  - 視訊輸入及輸出為 2 路（含）以上 HD-SDI。

  - 音訊輸入及輸出為：Digital/Analog。

  - 具同步、Timing 調整功能、顏色校正功能。

  - 具 Black Burst or Tri-Level Sync input。

  - 具 4 CH（含）以上 AES/EBU Audio Embedded/De-embedded。

  - 具 AC 110V 電源供應。

  - 具控制面板可選擇控制選項、參數之調整設定。

  - 含 Rack mount set及安裝所需線材接頭。

  - 含 Redundant power supply。

## 副控室周邊設備

## 10-1、副控室座椅   10張

  - 旋轉椅含扶手，依姿勢和體重可調整傾斜度。

  - 可調整座椅高度並附椅輪。

## 10-2、Tally Box及周邊   1式

- 連接 CCU、視訊切換器等或其他需 Tally 顯示之設備，受視訊切換器

之觸發含所有 Tally System 連接、設定之施作。

- 含裝機所需之2U時鐘、PGM/PVW顯示器、線材、接頭，並依實際使用需求而設計。

- 含設定之軟體及控制設定用之筆記型電腦一部。

## 訂製檯櫃電視牆架與環境工程

## 設備機櫃與桌檯   1式

    - 立約商應提供數量足夠裝置副控室所有設備之機櫃，並提供機櫃配置圖。

    - 裝置機櫃時應考量操作、維修之便利性，並注意設備間散熱問題。

    - 機櫃應包括前後固定螺孔排以利固定設備及附綁線支撐架。

    - 設備櫃總深度應不小於 80 公分。

  - 螢幕電視牆架   1式

- 設備桌應配合現場製作，並能放置活動及固定設備。

- 上述設備桌之樣式需事先提供圖說，並經過華視監造人員同意。

- 電視牆現場丈量繪圖提供圖說，並經過華視監造人員同意。

- 可安裝 55”(含以上)監視器。

- 環境工程   1式

      - 機房以現場丈量玻璃隔間施作。

      - 機房隔間前門以三片式可左右移動。

      - 側邊要有可進出門。

      - 副控室含機房二次配電工程，配電電源線徑應大於(含)3.5平方線,須附LED燈。

      - 電流表顯示需金屬浪管鋼板捲繞而成，防水、抗拉強度高、耐彎曲、耐蝕性、耐熱性佳。

      - 副控室內部牆面與天花板更新需把副控室之牆面防火緬布含牆面布拆除。防火緬布需全部更換新品、輕鋼架天花板更新含冷氣出風口更新、輕鋼架須改色天花板噴漆。以上經過華視監造人員同意。

# 貳、 裝機作業

立約商須應於簽約日起 7 個日曆天內提出配合履約時程之裝機計劃書，其中包含裝機地點之整體規畫，裝機、測試之工作時程等，並須符合以下各項裝機規定，該裝機計劃書應經本公司認可後，本公司始同意開始施作。

基本規範說明如下：

- 含副控之完整視訊設備及週邊裝機、接線，並具所有設備之安裝使用說明書。

- 設備接線長度須預留長度提供檢修。

- 含完整副控之平面 Layout(Rack，Console，I/O panel)。

- 含完整副控之Video system，進行詳細線路規劃，完成含訊號線標示及產品名稱之完整線路圖，系統完工時須將線路圖裱框吊掛處理。

- 須將欲裝機地點之現有視訊設備、機架等拆除或改裝，可先勘查地點及協調安裝之事宜並提出安裝整合之規劃。

- 立約商須根據本次新購設備及其他未列之相關設備連接至本案攝影棚，做安裝整合工作。

- 攝影機系統施作規範：

- 與購置之攝影機控制單元系統、視訊系統、Tally 系統完全整合，並獲本公

司工程人員認可。

- 依系統之需求，相關線材、接頭與配件有不足之處，皆由立約商逕行提供以完成系統整合為原則。

- 視訊切換器施作規範：

- 依線路安裝連接切換器系統。

- 切換器 Tally Out 須與本案購置之 Tally 系統連接並完全整合。

- 連接切換器 AUX Remote Panel 能接受本案購置攝影機控制器 Push Preview 觸發。

- 依現場配置工作桌、電源排插壓器。

- 視訊線材施作規範：

- 副控之 Video 訊號線材參考型號如下：HD Canare L-2.5CHD/Green、BB Canare L-2.5CHD/Yellow 或同等品。

- 副控之 Video 訊號線接頭均須含 Boot。

- 完整線材標示，標示方法須採用以不同顏色之套環來區分線標，接頭施作完成後須先通過測試，且經本會認可後，方可進行佈（架）線之工作，且線標須與視訊線路圖一致，線材之顏色為：

HD-SDI＝綠色；Analog Composit＝黑色

REF BB＝黃色；網路線＝白色。

- 含 Patch Bay及所有控制按鍵之標示，標示之方式由本公司指定之。

- 現場用之線材：

須用套環標明線之長度編號及魔鬼氈束線帶收納，線材須與施作規範擬採用之線材為同一款，並含以下之數量：

HD 訊號線（含接頭）4.5CHD 30 米-10 條。

HD 訊號線（含接頭）4.5CHD 10 米-10 條。

HD 訊號線（含接頭）4.5CHD 5 米-10 條。

HD 訊號線（含接頭）2.5CHD 20 米-5 條。

HD 訊號線（含接頭）2.5CHD 10 米-5 條。

HD 訊號線（含接頭）2.5CHD 5 米-5 條。

- 其他未列之施作裝機所需之線材如類比線材、網路線材、控制線材等等均以能完成系統架設為原則，由立約商逕行提供符合相關規範之線材。

# 參、	測試

立約商於本次採購各項設備架設安裝完成後，須派原廠認證合格工程師到現場會同本司人員於現場執行系統整合功能測試等工作，並出具測試報告，確保系統施作與整合運作正常。現場測試所需各項儀表由立約商自行準備。

# 肆、	教育訓練

  - 立約商應於決標日之次日起30個日曆天內提出教育訓練課程內容(含師資及訓練課程表)與期程安排計畫每一課程以十五人為限，每天以八小時計。訓練計畫區分為驗收前(第1階段)與保固期間(第2階段)兩階段實施。送本公司核可後，依核可之訓練計畫及本招標規範第肆、2條規定進行教育訓練。訓練完成後，須檢具簽到紀錄表送本公司審核。

  - 立約商應於系統安裝完成後，提供原廠技師實施 3 次，每次 8 小時之高畫質視訊切換器之專業操作訓練計畫，並應提供訓練課程表供審核認可。

  - 立約商應提供 3 次，每次 4 小時之訊號產生器、圖框同步器、Multi viewer等專業操作訓練。

  - 立約商應於系統安裝完成後，提供原廠技師 3 次，每次 8 小時之攝影機控制系統之專業操作訓練。

  - 立約商應提供每次 3 人之海外原廠專業高畫質攝影機控制系統操作教育訓練一次。

  - 立約商應提供每次 3 人之海外原廠高畫質視訊切換器操作教育訓練一次。

  - 師資、教材及其他教育訓練等相關費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓之人數由本會指定而實施，並具簽到紀錄表；並於保固期限內完成。

# 伍、	驗收

立約商應於完成本案測試（詳本招標規範第參條規定）後依據本招標規範規定提供下列文件向本司申請報驗：

- 原廠出貨證明文件，如係進口貨品應另附海關進口證明文件。

- 本案採購設備全案系統完整詳細接線圖、系統方塊圖等系統整合圖說(紙本及電子檔)及各項設備中文或英文版之印刷清晰相關手冊*3（手冊若無法以印刷版輸出則需檢附電子檔*3），上述所孳生之相關費用由立約商自行負擔，原廠隨機附贈之相關電子檔者亦需免費提供給本會，立約商於驗收時應將上述文件交付本公司。

- 依據本招標規範及立約商於「規格標」所提之計劃書逐項驗收並出具報告書。

- 全案設備完裝機後，需進行整體性能測試，確認系統穩定後，同時提供 ATP (Acceptance Test Plan)測試報告書。

- 立約商需出具二年保固切結書，應保證於保固期間內發生產品代理權移轉或結束代理時仍可提供保固服務。

- 主要設備(高畫質數位視訊切換器、廣播級攝影機系統)需出具原廠用印之保證書，保證自全案驗收合格日起保固 2 年。

# 陸、	保固

- 立約商須於全案驗收合格之日起提供全案2年之免費保固與維護(含軟體升級與更新)。在保固期間內，立約商須免費負責標的物之維修、保養換件等之維護工作及在正常操作情況下發生故障或軟體有缺點，均應免費修理或更新改善與更換非消耗性零組件，並不得收取任何費用。

- 立約商須於全案驗收時提供文件：

- 立約商出具之保固切結書，保證自驗收合格日起提供全案 2年免費保固。

- 下列設備立約商需出具原廠用印之保固保證書：

- 高畫質視訊切換器

- 高畫質廣播級攝影機系統。

- 立約商於保固期間內每半年(180天)應針對本規範陸、二、2條之設備指派原廠認可之工程人員，會同本公司工程人員，免費進行器材性能檢測及軟體更新維護等項目保養作業，並留下維護紀錄。

- 立約商於接獲故障通知後，應在12小時內派員前來維修，並於48小時內將故障排除。

- 若立約商無法在上述時限排除故障時，立約商應提供經本公司認可之機器替代使用，直至故障排除為止。

- 立約商於保固期間內，應針對高畫質視訊切換器以及高畫質廣播廣播級攝影機之主要設備，準備同廠牌同型號或相近規格之備機，若故障無法於48小時內完成排除，立約商需於48小時內提供備機並完成緊急更換，並由本公司工程人員陪同進行更換確認。此備機須於投標時提出設備已在立約商之台灣倉庫佐證文件。

- 立約商無法在上述時限排除故障，又無替代故障設備等補救措施時，則每逾期一日(不足一日，以一日計)按全案契約價款總額千分之一逐日計課懲罰性違約金至故障完全排除為止。懲罰性違約金總額以全案契約價款總額20%為上限。罰款自保固保證金扣收，如有不足，立約商應於收到本公司採購部門通知後三日內無條件補足。

- 立約商應於驗收時交付本公司保證書保證自驗收合格之翌日起至少七年（含）以上保證可提供充足之零件(或相同功能之可替代性零件)，並保證消耗性零件應在接獲訂單後三星期內交貨，非消耗性零件應在接獲訂單後六星期內交貨。

- 立約商於保固期間內應提供軟體之更新，依原廠網站上發布之最新版本或升級至本公司認可之最佳版本，並不得索取任何費用。

- 保固之除外條款：不包括人為疏失損壞及天災地變不可抗力等因素。

6C電視牆模型

6C副控室規劃系統圖

6C副控室室內規劃圖