新聞台

圖文字幕機

招標規範

中華電視股份有限公司

中華民國112年8月

目次

- 設備規格需求………………………………… 3

- 裝機測試……………………………………… 6

- 教育訓練……………………………………… 6

- 交貨時應檢附之文件………………………… 6

- 驗收…………………………………………… 7

- 系統建置管理及更新升級…………………… 7

- 保固…………………………………………… 7

# 壹、設備規格需求

一、需求通則

  - 得標廠商(或稱立約商或廠商)負責本案「高畫質多層次3D動態跑馬字幕機」之交貨、安裝及測試。

  - 廠商需提供安裝於機架所需之器材供安裝相關設備、電腦工作站及周邊共同使用。須含完整機櫃安裝零件，如電源排插、電源轉接頭、層板、滑軌套件、螺絲及裝卸工具等相關配件。立約商需負責安裝設定，並提供裝置需要的所有零組件供本案使用。

  - 廠商需負責本案軟硬體布線施工、安裝及測試等作業之必要人力、物料。

  - 廠商需免費執行本案顧問諮詢、操作教育訓練及保固期間之維護作業。

  - 立約商應指派一員為窗口專案負責人，並提供產品技術顧問，及至少一名專案工程師，與中華電視股份有限公司(以下簡稱本公司)之指定人員協同合作；而於保固服務期間內，亦應指定至少一員為單一窗口維護工程師與本公司相關人員配合，提供保固維修工作事宜。任何必須整合本公司與立約商資源之維運工作皆由立約商負責協調。

  - 有關本案採購設備之統籌規劃及施工協調皆由本案立約商完全負責。若立約商提供之設備經實測無法達到預期功能或驗收標準，需自行增補設備至可以順利達成為止，對此立約商不得要求增加契約金額。

  - 所有提供之軟硬體設備(含安裝、測試及教育訓練課程)皆應包含在契約價款總額，不得於事後做任何增加契約金額的要求。

  - 本案採購之軟、硬體設備每套皆須含全套正本(或將光碟（電子檔）由電腦彩色印表機輸出紙本，圖案文字必須清晰可辨)之相關手冊或電子檔壹套，於交貨時交付本公司，上述所衍生之相關費用由立約商自行負擔，原廠隨機附贈之相關光碟者仍需免費提供本公司。

  - 立約商於交貨時應提供使用手冊、技術手冊、維修手冊等正本、影印本及PDF電子檔給本公司。

      - 計畫書：投標廠商須依招標文件規定於「規格標」內提出「計畫書」，每份「計畫書」應包含下列內容：
1、每項設備之名稱、廠牌、型號及詳細規格資料，以供審核。

2、投標廠商應檢附製造廠型錄(正本或影本皆可)並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標文件所要求規格之項次，另產品雖符合但無法於該型錄上正確顯現各項規格資料，則另須出具相關原廠認可之證明，以供審核。

3、依本規範第參條規定提供教育訓練規劃。

## 採購設備數量表

| 項次 | 採購標的 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高畫質多層次3D動態跑馬字幕機 | 1式 |
| 2 | 周邊設備 | 1式 |
| 3 | 2024總統大選票版支援服務 | 1式 |

## 規格需求

### 本系統為提供畫面上自動輪播訊息，包含三套3D動態跑馬字幕機系統提供三個副控使用，透過高速乙太網路(Giga-bit)連接硬體設備，控制端主機及輸出端主機結合以完整製作、編輯、儲存、播出等功能。

### 高畫質多層次3D動態跑馬字幕控制電腦3部

#### 支援Microsoft Window 10 64bit或更新作業系統上執行

#### 畫面上可同時顯示10條以上輪播訊息使用者可任意上下單一或數則輪播訊息

#### 支援滾動與翻動方式自動輪播訊息

#### 具有結合資料庫、文字檔或其他資料格式並自動更新之功能

#### 可依據文字資料自動顯示圖示。例如氣象晴天、雨天圖示

#### 可依據數字資料自動顯示圖形。例如股票線圖、漲跌幅箭頭變色

#### 需支援畫面上避免兩個自動輪播訊息重疊之功能

#### 可控制3D動態跑馬輸出端電腦，包含開始輪播以及停止輪播等功能

#### 支援修改自動輪播訊息的文字內容

#### 支援調整自動輪播訊息單則停留時間

#### 使用者可將播放清單內所有訊息移置介面上暫存區

#### 提供搜尋功能可在暫存區與播放清單內搜尋內容

#### 支援群組管理功能，可透過此功能限制不同使用者權限，包含更新訊息內容、控制自動輪播的播出及停止

#### 可透過GPI被外部設備控制

#### 控制端電腦硬體設備

#### Intel Xeon 4核CPU或以上

#### 記憶體16GB或以上

#### 作業系統硬碟256GB SSD或以上

#### 所有硬體設備僅接受品牌電腦，如：Dell、HP、ASUS等，不可使用組裝電腦

### 高畫質多層次3D動態跑馬字幕輸出端電腦3部

#### 支援Microsoft Window 10 64bit或更新作業系統上執行

#### 提供即時3D渲染引擎

#### 需同時輸出Key source以及Key fill

#### 輸出規格須符合Full HD 1920*1080 59.94i

#### 支援本台新聞台字幕機使用之中文字型

#### 支援3D文字設定導角並調整導角參數

#### 可增加字型樣式包含：陰影、外框、粗體、斜體等

#### 需支援匯入.BMP.JPG.JPEG.PNG.TGA.PSD.TIF.PSD.GIF 等圖片格式

#### 支援透明貼圖

#### 內建圖片修改工具可修改尺寸、裁切大小、調整顏色、調整模糊等

#### 提供曲線製作工具

#### 具備粒子特效功能

#### 需支援匯入.FBX 3D場景格式

#### 提供可程式化語言使用者可自行開發之功能

#### 廠商需提供設計工具，無使用者數量的限制滿足動畫之製作需求

#### 輸出端電腦硬體設備

#### Intel Xeon 6核心CPU或以上

#### 記憶體32GB或以上

#### 作業系統硬碟256GB SSD或以上

#### 儲存硬碟512GB SSD或以上

#### 顯示卡NVIDIA RTX A4000或以上

#### Matrox影像擷取介面卡，需同時支援至少3路 HD SDI埠口，輸出Key source以及Key fill，並輸入B.B同步訊號(GENLOCK)之功能

#### 周邊設備一式

#### 每套字幕機皆須提供全新品24吋以上電腦螢幕、喇叭、鍵盤、滑鼠

#### 每套控制端3D跑馬字幕機皆須提供遠端螢幕、鍵盤、滑鼠控制器。參考型號：HK-M150U或同等品

#### 提供輸出端電腦一套8埠口之KVM電腦切換器。參考型號：ATEN CL5708

#### 2024總統大選票版支援服務

#### 立約商須提供2024總統大選本公司所需之字幕機工程及票版操作等協助

#### 以本台播出需求為主，將本台提供的鏡面設計與計票資料連結

#### 將本台提供的資料連結3D動態跑馬字幕機播出，可在資料庫更新後立即更新畫面上的資料數據

#### 依照本台需求編排開票播出時的控制面板，需可顯示中文

#### 開票當天需依照本台需求提供必要的駐點服務

# 貳、裝機測試

本案相關軟硬體設備之整體運作測試，立約商應於決標日起30個日曆天內依下列測試原則提交測試計畫書，內含測試之項目、格式、測試方法及參考值，該測試計畫書應經本公司認可。立約商應依核准後之測試計畫書於本公司指定時間與地點進行以下各項效能測試，當測試結果達到測試內容之標準後，本公司始同意驗收。

- 本案字幕場景管理儲存伺服器設備運作，持續5天每天24小時長時間壓力測試，以驗證全系統的穩定性。倘該期間發生任何軟硬體故障、當機、重新開機、資料流失/損毀及網路中斷等問題，則須調校後重新進行壓力測試。

- 立約商必須依照測試項目完成實機測試，並須負責教導本公司人員做量測，測試所需相關設備由立約商免費提供。

# 參、教育訓練

### 立約商以書面報請本公司辦理驗收前應完成教育訓練。立約商必須免費提供合格教師在本公司所指定之時間及地點進行教育訓練，並得視本公司使用單位需要延長。師資人員及教材等所有費用皆由立約商自行負擔，每堂各須具簽到紀錄表，教育訓練課程內容必須包括系統操作與維護。參與教育訓練為本公司人員，訓練人員之人數，上課時間/梯次等依本公司需求而定。

### 配合系統整體建置時程，立約商至少須對本公司人員提供以下之教育訓練服務

- 系統基本故障排除及儲存系統之管理教育訓練服務。

- 提供高畫質多層次3D動態跑馬字幕機教育訓練。

- 提供8個梯次基礎操作課程，每梯次3小時，名額20人以內。

### 二、配合上述之需求，立約商須提供完整之使用者及管理者教育訓練計畫，於決標日起30個日曆天內提交「教育訓練計畫書」，「教育訓練計畫書」內說明規劃之教育訓練時程、課程內容、授課師資等供本公司審查。

# 肆、交貨時應檢附之文件

立約商於交貨時應檢附下列文件:

- 原廠出具之出廠證明及新品證明，新品製造日期為西元2023年1月(含)以後，設備如係進口貨應另附海關進口證明文件。

- 3年(含)以上免費硬體保固與維護之保固切結書。

- 5年零件充足供應之保證書及消耗性零件應在接獲訂單後3星期內交貨，非消耗性零件應在接獲訂單後6星期內交貨之保證書。

- 免費提供本案各項設備整體運作測試報告及所有相關手冊。

- 本「招標規範」第壹、一條第9項規定之文件及電子檔。

- 須提供字幕機硬碟備品, 系統硬碟2顆 影音硬碟4顆

# 伍、驗收：本案依據契約規定及經本公司核准之測試計畫書辦理測試，其測試結果達標準並完成教育訓練後辦理驗收。

# 陸、系統建置管理及更新升級

## 系統建置管理

- 立約商所提供本公司之「 高畫質多層次3D動態跑馬圖文字幕機」等設備，其所需之相關連結硬體設備、軟體授權與佈線施工料件等等，皆須由立約商提供，不得另行額外要求追加契約金額。

- 設備安裝時需實施配電迴路與供電分配相關工作，及所有軟硬體安裝調校與測試，均包含於本案範圍內，有關本案採購設備之統籌規劃、時程進度控制及施工協調均由立約商完全負責。

## 更新升級

凡本案招標文件中載明須提供軟體維護及升級項目，於保固期間內立約商應依招標文件之規定隨著原廠對軟體之更新或升級免費提供1年軟體更新與升級服務，版本依原廠網站上發布之最新版本為依據，並不得索取任何費用，若有違反，本公司有權依據政府採購法第101條及103條規定辦理。

# 柒、保固

一、立約商須於全案驗收合格日之次日起提供全案3年之硬體免費保固與維護，軟體1年免費升級。立約商應於交貨時提供保固切結書。

二、在保固期間內，設備在正常使用下之任何故障或軟體有缺點，立約商均應負責維修或更新改善，並不得收取任何費用。

三、立約商於接獲本公司故障通知後，應在24小時內到本公司檢視或維修，並於72小時內將故障排除。

四、若立約商無法在上述時限排除故障，立約商應提供功能相同且經本公司認可之機器替代使用，直至故障排除為止。

五、若立約商無法在上述時限排除故障時，又無替代故障設備之措施時，則每逾期

一日(不足一日，以一日計)按契約價款總額之千分之一逐日計罰懲罰性違約金至故障完全排除為止。懲罰性違約金總額以契約價款總額20%為上限。懲罰性違約金自保固保證金扣收，如有不足，立約商應於收到本公司/臺灣銀行採購部通知後三日內無條件補足，立約商亦應於收到本公司/臺灣銀行採購部通知後三日內無條件補足保固保證金。

六、立約商應保證自驗收合格日之次日起可提供至少5年(含)以上，可提供充足之零件(或相同功能之可替代性零件)，並保證消耗性零件應在接獲訂單後3星期內交貨，非消耗性零件應在接獲訂單後6星期內交貨。

七、保固之除外條款：不包括人為疏失損壞及天災地變等不可抗力因素所致之損壞。